| 产品技术规范书 |
| --- |
| 设备名称: | 超低频高压发生器校验装置 |
| 型 号: | GDFR-VLF |
| 生产厂家: | 武汉国电西高电气有限公司 |
| 产品编码: |  |
| 品 牌: | 国电西高 |
| 一、采用标准 |
| DL/T 846.1-2004 《高电压测试设备通用技术条件 第1部分:高电压分压器测量系统》 GB/T 19749-2005 《耦合电容器及电容分压器》 JJG 496-1996 《工频高压分压器》 DL/T 848-2004 《高压试验装置通用技术条件》 DL/T 596-2005 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900 《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997 《高电压试验技术》 GB4793-1984 《电子测量仪器安全要求》 GB191 《包装贮运标志》 GB/T.311-1997 《高压输变电设备的绝缘与配合》 产品关键字 低频率高压电压表，低频交直流高压测量装置,0.1Hz高压测量装置 |
| 二、功能简述 |
| 超低频高压测量装置是现场测量用的专用仪器仪表，既可测量0.1Hz高压输出的高压，又可测量直流高压电压，整个设备由分压装置和智能高压测量系统两部分组成。 |
| 三、仪器特点 |
| 采用平衡式等电位屏蔽结构。 完全密封的绝缘筒内部采用优质电子元件，而使整个装置具有测试准确、线性好。 高精度，高线性度，高稳定度，抗干扰 智能屏显超低频发生器的电压瞬时值、峰值、有效值、平均值； 内屏蔽抗干扰系统，全方位均压措施，单节或分节结构 分压比可任意设定，便于校验。 |
| 四、主要技术参数 |
| 电压测量范围: 0～100kV 精度等级:1.0级 阻抗:400MΩ（可按需订制） 频率范围:0.01-0.1HZ, 50HZ，20-300HZ 测量输入：≤200V |
| 五、主要清单 |
| 序号 名称 数量 单位 备注 1 分压装置 1 个 2 智能高压测量系统 1 个 3 电源线 1 根 4 测量线 1 根 5 保护地线 1 个 |
| 六、验收及技术培训 |
| 1． 交货后供方须派技术人员指导用户进行1次现场实测，以验证仪器性能。 2． 卖方应负责对买方进行现场培训，并提供相应的培训资料。 |
| 七、技术服务 |
| 1．设备的免费质保期不低于1年； 2．设备提供终身维护； 3．系统软件终身免费升级； 4．卖方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务； 5．卖方长期为买方提供备件采购和供应服务。 |